| становка продолжительности работы отопителя Продолжительность работы может быть установлена с передатчика Телестарта с 10-минутным шагом в пределах от 10 до 30 мин у отопителей Thermo Top и Thermo Top Т и от 10 до 60 мин - у отопителей Thermo Top С и Thermo Top Е. На заводе устанавливается продолжительность работы 30 мин. |  |
| --- | --- |
| Путём нажатии кнопки "ВЫКЛ" при выключенном отопителе установленная продолжительность работы увеличивается на 10 мин, а если она составляет 60 мин – становится равной 10 мин. Установленная продолжительность работы "запоминается", если в течение 10 сек после её установки не была нажата ни одна кнопка либо если отопитель был включён нажатием кнопки "ВКЛ". |
| Определение установленной продолжительности работы Трижды в течение 1 сек одновременно нажать кнопки "ВКЛ" и "ВЫКЛ". Начиная непосредственно с момента третьего нажатия, светодиод мигнёт столько раз, на сколько десятков минут работы установлен отопитель: |  |
| Количество миганий |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность работы, мин | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |  |
| Возврат к заводской установке (30 мин) В течение примерно 10 сек нажимать одновременно кнопки "ВКЛ" и "ВЫКЛ", пока не погаснет светодиод. |  |
| Проверка заряда батареек Нажать кнопку "ВКЛ" или "ВЫКЛ". Если через 1 сек светодиод загорается и в течение 0,5 сек светится красным или зелёным – батарейки в порядке. Если через 1 сек светодиод загорается и в течение 3 сек мигает оранжевым светом - заряд батареек понижен: отогреть их до температуры выше 0оС и при первой возможности заменить. |  |
| Если через 1 сек светодиод загорается и в течение 5 сек светится оранжевым - заряд батареек исчерпан: их необходимо заменить (можно всё же попытаться отогреть их до температуры выше 0оС). |

# Меры при неисправностях отопителя

При появлении неисправности срабатывает электронная блокировка: индикации на дисплее нет. В этом случае нужно проверить предохранители и штекерные разъёмы отопителя и устранить найденные дефекты. Затем разблокировать отопитель следующим образом: не выключая его, вынуть предохранитель на его кабельном жгуте (у Thermo Top и Thermo Top Т – синий на
15 А, у Thermo Top С и Е – жёлтый на 20 А, см. рис. справа), через 3 сек вставить, включить ото-

питель с таймера или
Телестарта, снова вынуть предохранитель и через 3 сек вставить его.

После установки предохранителя отопитель должен включиться. Если этого не произойдёт, нужно обратиться на сервис "Вебасто".

| Руководство по эксплуатации предпусковые жидкостные подогреватели-отопители серии Thermo Top | www.webasto.ru |
| --- | --- |

# Указания по безопасности

- Установка отопителей должна производиться в соответствии с Инструкцией по установке и вноситься в технический паспорт автомобиля.

- Претензии по гарантии рассматриваются фирмой "Вебасто", только если нет доказательств несоблюдения настоящего Руководства и инструкции по установке, либо проведения ремонтных работ неспециалистами или с использованием неоригинальных запчастей.

- Если установка отопителя сертифицирована авторизованной сервисной станцией "Вебасто", протокол приёмки должен постоянно храниться в автомобиле.

- Год первого ввода в эксплуатацию должен быть отмечен на заводской табличке путём стирания с неё остальных обозначений годов.

- Из-за опасности отравления и удушья отопитель нельзя включать (в том числе и с программируемого таймера или ДУ "Телестарт") в закрытых помещениях (например, в гаражах), если в них нет вытяжки.

- На АЗС, а также там, где могут образовываться горючие пары и пыль (вблизи топливных, угольных, зерновых складов и т.п.) отопитель должен быть выключен.

- При сильном дыме, необычных шумах или запахе топлива отопитель нужно заблокировать, удалив предохранитель, и проверить на сервисе "Вебасто".

- Можно использовать только топливо, указанное на фабричной табличке (бензин для бензиновых отопителей, дизельное топливо для дизельных).

- Температура вокруг отопителя не должна превышать 120°C.

- Уровень охлаждающей жидкости в контуре должен соответствовать предписанному производителем автомобиля. Охлаждающая жидкость должна содержать минимум 20% антифриза допущенных марок.

- Для профилактики отопитель нужно раз в месяц включать на 10 мин при холодном двигателе и минимальной мощности вентиляторе автомобиля, а раз в год, не позже начала отопительного сезона, проверять на сервисе "Вебасто".

# Управление отопителем – общие указания

В зависимости от комплектации отопитель можно включать при помощи таймера или системы дистанционного управления "Телестарт" (описание работы с ними см. ниже).

Отопитель может работать в "зимнем" (отопление) или в "летнем" (вентиляция) режиме. В режиме отопления отопитель нагревает охлаждающую жидкость в жидкостном контуре автомобиля, его циркуляционный насос прокачивает её через двигатель и радиатор системы отопления автомобиля, а блок управления автоматически запускает вентилятор системы отопления. В режиме вентиляции нагрева охлаждающей жидкости и её прокачивания не происходит; работает только вентилятор системы отопления, проветривая салон. Переключение режимов см. ниже.

На заводе отопитель устанавливается в режим отопления.

Если отопитель находится в режиме отопления, перед включением отопителя систему отопления автомобиля нужно установить на "тепло". Если вентилятор системы отопления трёхступенчатый, его регулятор необходимо поставить на первую ступень, если четырёхступенчатый - на вторую. У вентилятора с плавной регулировкой мощности регулятор поставить минимум на 1/3.

# Переключение режимов

| у отопителей, оборудованных системой ДУ Телестарт – с передатчика ДУ, у отопителей, оборудованных таймером – с переключателя "зима-лето" (см. рис. справа). Этот переключатель не входит в стандартный комплект отопителя, его нужно заказывать дополнительно; если он отсутствует, отопитель может работать только в режиме отопления. |  | Переключатель "зима / лето" положение "лето" положение "зима" |
| --- | --- | --- |

# Управление отопителем, оснащённым трёхвременным таймером

| Трёхвременной таймер | Внимание Обращайте внимание на перевод таймера с летнего на зимнее время и обратно! |
| --- | --- |
| Общие указания | Момент включения можно установить на любое время суток с точностью до 1 мин (от 00.01 до 24.00). Можно установить до трёх моментов включения одновременно, но активирован из них будет только один. Продолжительность автоматической работы отопителя ограничена. Для отопителей, оснащённых таймером с красной подсветкой дисплея, она составляет 60 мин, с зелёной подсветкой - 30 мин. |
| Включение отопителя | Вручную: путём нажатия на кнопку непосредственного включения ( ). Автоматически: путём предварительной установки момента включения. Дисплей подсвечивается, и на него выводится номер программы. |
| Выключение отопителя | Вручную: путём нажатия на кнопку непосредственного включения ( ). Автоматическое выключение: по окончании времени автоматической работы (30 или 60 мин). Подсветка дисплея гаснет. |
| Установка времени | Нажать на кнопку (, а затем кнопку "ход вперёд" < или "ход назад" >. |
| Вывод времени | Нажать на кнопку (. |
| Установка момента включения | Нажать на кнопку "SET". В течение следующих 10 сек. нажать на кнопку "ход вперёд" (<) или "ход назад" (>), пока не будет установлен нужный момент включения. Переход от программы к программе при программировании производится путём нажатия на кнопку SET в течение 10 сек. |
| Стирание программ | Коротко нажать на кнопку SET. |
| Выбор программ | Нажимать на кнопку SET в течение 10 сек., пока на дисплее не покажется нужный номер программы. |

# Управление отопителем, оснащённым устройством ДУ Telestart T70

## Описание

| При помощи устройства Телестарт Т70 можно включать и выключать отопители "Вебасто" серии Thermo Top радиосигналом на расстоянии до 600 м (измерено на незастроенной местности, на застроенной местности дальность действия уменьшается). На один приёмник можно настроить до трёх передатчиков. |  |
| --- | --- |
| Внимание При настройке передатчика и включении/ выключении отопителя в режиме отопления или вентиляции передатчик должен находиться на расстоянии не менее 2 м от антенны (иначе из-за слишком сильного сигнала отопитель может заблокироваться) – в противном случае его нужно прикрыть рукой! |  |

## Настройка передатчика

- Установить батарейки в гнездо.

- Вынуть предохранитель на 1 А (чёрный) из колодки предохранителей отопителя.

- Подождать минимум 5 сек.

- Вставить предохранитель обратно. Сразу после этого (не позже чем через 5 сек) на несколько секунд нажать кнопку "ВЫКЛ" на передатчике.

|  | Настройка 2-го и 3-го передатчиков производится таким же образом. |
| --- | --- |
| Определение текущего установленного режима В течение 1 сек одновременно нажимать кнопки "ВКЛ" и "ВЫКЛ" на передатчике Телестарта. Если светодиод на передатчике светится красным, отопитель находится в режиме отопления, если зелёным – в режиме вентиляции. Светодиод гаснет через 10 сек после того, как отпустить кнопки. |  |
| Переключение режимов Дважды в течение 1 сек одноврем. нажать кнопки "ВКЛ" и "ВЫКЛ". При 1-м нажатии загорается светодиод (можно определить режим). При 2-м нажатии отопитель переключается в новый режим, и светодиод меняет цвет. После отпускания кнопок светодиод гаснет, и выбранный режим "запоминается". |  |
| Включение / выключение отопления или вентиляции Держа передатчик Телестарта вертикально, антенной вверх, в течение 1–2 сек нажимать соответственно на кнопку "ВКЛ" или "ВЫКЛ". Внимание Соблюдать указания разделов "Управление отопителем - общие замечания " и "Описание" ДУ Телестарт! |  |

# Text boxes

подсветка дисплея

номер программы

кнопка текущего
времени

индикатор
работы

символ установки/
вывода текущего времени

ход вперёд

ход
назад

непосредственное включение

выбор
программы

ВЫКЛ

ВКЛ

индикатор

Минимум 2 м!

> 5 сек

макс. 5 сек

ВЫКЛ

макс. 1 сек

соответственно
ВКЛ  или ВЫКЛ

и

или