| Руководство по эксплуатации предпусковые жидкостные подогреватели-отопители серии Thermo Top с таймером 1533 | www.webasto.ru |
| --- | --- |

# Указания по безопасности

- Установка отопителей должна производиться в соответствии с Инструкцией по установке и вноситься в технический паспорт автомобиля.

- Претензии по гарантии рассматриваются "Вебасто", только если нет доказательств несоблюдения настоящего Руководства и инструкции по установке, либо проведения работ с отопителем не сертифицированными "Вебасто" специалистами или с использованием неоригинальных запчастей.

- Если установка отопителя сертифицирована авторизованной сервисной станцией "Вебасто", протокол приёмки должен постоянно храниться в автомобиле.

- Год первого ввода в эксплуатацию должен быть отмечен на заводской табличке путём стирания с неё остальных обозначений годов.

- Из-за опасности отравления и удушья отопитель нельзя включать (в том числе и с программируемого таймера или ДУ "Телестарт") в закрытых помещениях (например, в гаражах), если в них нет вытяжки.

- На АЗС, а также там, где могут образовываться горючие пары и пыль (вблизи топливных, угольных, зерновых складов и т.п.) отопитель должен быть выключен.

- При сильном дыме, необычных шумах или запахе топлива из отопителя его нужно заблокировать, удалив предохранитель, и проверить на сервисе "Вебасто".

- Можно использовать только топливо, указанное на фабричной табличке (бензин для бензиновых отопителей, дизельное топливо для дизельных).

- Температура вокруг отопителя не должна превышать 120°C.

- Уровень охлаждающей жидкости в контуре должен соответствовать предписанному производителем автомобиля. Охлаждающая жидкость должна содержать минимум 20% антифриза допущенных марок.

- Для профилактики отопитель нужно раз в месяц включать на 10 мин при холодном двигателе и минимальной мощности вентиляторе автомобиля. Рекомендуется также раз в год, не позже начала отопительного сезона, проверять его на сервисе "Вебасто".

# Управление отопителем – общие указания

Во избежание разрядки АКБ не рекомендуется включать отопитель несколько раз подряд более чем на 60 мин в общей сложности. После работы отопителя двигатель должен проработать как минимум столько же, сколько отопитель.

В зависимости от комплектации отопитель можно включать при помощи таймера или системы дистанционного управления "Телестарт" (описание работы с ними см. ниже).

Отопитель может работать в "зимнем" (отопление) или в "летнем" (вентиляция) режиме. В режиме отопления отопитель нагревает охлаждающую жидкость в жидкостном контуре автомобиля, его циркуляционный насос прокачивает её через двигатель и радиатор системы отопления автомобиля, а блок управления автоматически запускает вентилятор системы отопления. В режиме вентиляции нагрева охлаждающей жидкости и её прокачки не происходит; работает только вентилятор системы отопления, проветривая салон. Переключение режимов см. ниже.

На заводе отопитель устанавливается в режим отопления.

Если отопитель находится в режиме отопления, перед его включением систему отопления автомобиля нужно установить на "тепло". Если вентилятор системы отопления 3-ступенчатый, его регулятор необходимо поставить на 1-ю ступень, если 4-ступенчатый - на 2-ю, если регулировка мощности вентилятора плавная - минимум на 1/3.

# Управление отопителем, оснащённым трёхпрограммным таймером

Настройка таймера

| Общие указания | Момент включения можно установить на любое время суток с точностью до 1 мин (от 00.01 до 24.00). Можно установить до трёх моментов включения одновременно, но активирован из них будет только один. Продолжительность работы отопителя после запуска с таймера можно установить в диапазоне от 10 до 60 минут |
| --- | --- |
| Программирование таймера | Изменение значений в памяти таймера производится в режиме установки. При этом символы на дисплее мигают. Если в течение 5 сек после перехода в этот режим не будет нажата какая-либо кнопка, в памяти сохраняется значение, показанное на дисплее. Если нажимать на кнопку "<" или ">" дольше 2 сек, включается режим быстрого изменения. |
| Включение отопителя | Вручную: путём нажатия на кнопку непосредственного включения ( ). На дисплей выводится символ работы в режиме отопления ( ) и оставшееся время работы (гаснет через 10 сек). Автоматически: путём предварительной установки момента включения. На дисплей выводится номер программы и символ работы в режиме отопления ( ) или вентиляции ( ). |
| Выключение отопителя | Вручную: путём нажатия на кнопку непосредственного включения ( ). Автоматическое выключение: по окончании времени автоматической работы. Подсветка дисплея гаснет. |
| Установка текущего времени | Эта установка производится только при неработающем отопителе! Нажать и удерживать кнопку "SET", дополнительно нажать "<" или ">". На дисплей выводится текущее время, его символ ( мигает. Установить текущее время, нажимая кнопки "<" и ">". Установленное время сохраняется в памяти после нажатия кнопки "SET" или – без нажатия каких-либо кнопок – после выключения подсветки дисплея. Внимание! Не забывайте переводить таймер на летнее и зимнее время! |
| Вывод времени | Нажать на кнопку "<" или ">". Если отопитель работает, при этом выводится оставшееся время работы. |
| Установка режимов (отопление/ вентиляция) | Возможна не у всех модификаций отопителя! Нажать кнопку "SET". Нажать ее еще раз и удерживать: На дисплей выводится значок текущего режима - отопления ( ) или вентиляции ( ). Выбрать нужный режим, нажимая кнопки "<" и ">", не отпуская кнопку "SET". |

| Установка момента включения | Нажать на кнопку "SET". В течение следующих 10 сек. нажать на кнопку "<" или ">"; нажимая их, установить нужный момент включения. Переход от программы к программе при программировании производится путём нажатия на кнопку "SET" в течение 10 сек. Заводская установка программ: "1" – 06:00, "2" – 16:00, "3" – 22:00. Заводская установка каждой программы стирается при изменении момента включения, сохраненного в соответствующей программе. Все заводские установки восстанавливаются при отключении таймера от бортовой сети и его последующем подключении. |
| --- | --- |
| Стирание программ | Коротко нажать на кнопку "SET". |
| Выбор программ | Нажимать на кнопку "SET" в течение 10 сек., пока на дисплее не покажется нужный номер программы: при этом на дисплее мигают также соответствующие момент включения и режим работы (значок " " или " "). |
| Установка продолжительности работы | Нажать и удерживать кнопку "SET", дополнительно нажать "<" или ">". На дисплей выводится текущее время, его символ ( мигает. Снова нажать и удерживать "SET", дополнительно нажать "<" или ">". На дисплей выводятся продолжительность и режим работы (мигающий значок " " или " "), сохраненные в соответствующей программе. Нажимая кнопки "<" и ">", установить нужную продолжительность работы. Установленное время сохраняется в памяти после нажатия кнопки "SET" или – без нажатия каких-либо кнопок – после выключения подсветки дисплея. |
| Изменение оставшегося времени работы | Во время работы отопителя время, в течение которого он будет продолжать работу, можно изменить в диапазоне от 10 до 60 мин, нажимая кнопки "<" и ">". |

# Меры при неисправностях отопителя

При появлении неисправности срабатывает электронная блокировка: индикации на дисплее нет. В этом случае нужно проверить предохранители и штекерные разъёмы отопителя и устранить найденные дефекты.

Затем разблокировать отопитель следующим образом: не выключая его, вынуть предохранитель на его кабельном жгуте (у Thermo Top и Thermo Top Т – синий на 15 А, у Thermo Top С и Е – жёлтый на 20 А, см. рис. справа), через 3 сек вставить, включить отопитель с таймера или Телестарта, снова вынуть предохранитель и через 3 сек вставить его.

После установки предохранителя отопитель должен включиться. Если этого не произойдёт, нужно обратиться на сервис "Вебасто".

# Управление отопителем, оснащённым устройством ДУ Telestart T70/T80

## Описание

| При помощи устройства дистанционного управления "Телестарт Т70/ Т80" можно включать и выключать отопители "Вебасто" серии Thermo Top, устанавливать режим (отопления или вентиляции) и продолжительность их работы радиосигналом на расстоянии до 600 м (измерено на незастроенной местности, на застроенной местности дальность действия уменьшается). На один приёмник можно настроить до трёх передатчиков. При включении отопителя с таймера он включается в режиме, в котором до этого включался с Телестарта. Но продолжительность его работы соответствует установленной на таймере. |  |
| --- | --- |
| Внимание При настройке передатчика и включении/ выключении отопителя в режиме отопления или вентиляции передатчик должен находиться на расстоянии не менее 2 м от антенны (иначе из-за слишком сильного сигнала отопитель может заблокироваться) – в противном случае его нужно прикрыть рукой! |  |

## Обратная связь

Модель "Телестарт Т80" оснащена системой индикации включения отопителя.

Индикация производится при включении и выключении отопителя (светодиод загорается на 2 сек) и во время его работы (светодиод мигает каждые 2 сек).

При включении и выключении отопителя индикатор сообщает, дошел ли сигнал до приемника Телестарта&

| Светодиод светится в течение 2 сек (красным – режим отопления, зеленым – режим вентиляции) | Сигнал принят, отопитель включен в соответствующем режиме |
| --- | --- |
| Светодиод мигает в течение 2 сек | При приеме сигнала возникли проблемы; |

## Настройка передатчика

- Установить батарейки в гнездо.

- Вынуть предохранитель на 1 А (чёрный) из колодки предохранителей отопителя.

- Подождать минимум 5 сек.

- Вставить предохранитель обратно. Сразу после этого (не позже чем через 5 сек) на несколько секунд нажать кнопку "ВЫКЛ" (OFF) на передатчике.

|  | Настройка 2-го и 3-го передатчиков производится таким же образом. |
| --- | --- |

| Определение текущего установленного режима В течение 1 сек одновременно нажимать кнопки "ВКЛ" и "ВЫКЛ" на передатчике Телестарта. Если светодиод на передатчике светится красным, отопитель находится в режиме отопления, если зелёным – в режиме вентиляции. Светодиод гаснет сразу после того, как будут отпущены кнопки, или при непрерывном нажатии на них через 10 сек. |  |
| --- | --- |
| Переключение режимов Дважды в течение 1 сек одновременно нажать кнопки "ВКЛ" (ON) и "ВЫКЛ" (OFF). При 1-м нажатии загорается светодиод (можно определить режим). При 2-м нажатии отопитель переключается в новый режим, и светодиод меняет цвет. После отпускания кнопок светодиод гаснет, и выбранный режим "запоминается". |  |
| Включение / выключение отопления или вентиляции Держа передатчик Телестарта вертикально, антенной вверх, в течение 1–2 сек нажимать соответственно на кнопку "ВКЛ" (ON) или "ВЫКЛ" (OFF). У модели Т80 после этого производится индикация прихода сигнала. Затем происходит индикация работы отопителя (короткие мигания светодиода каждые 2 сек). Она заканчивается после отключения (автоматического или с пульта Телестарта). Внимание Соблюдать указания разделов "Управление отопителем - общие замечания " и "Описание" ДУ Телестарт! |  |
| Установка продолжительности работы отопителя Продолжительность работы может быть установлена с передатчика Телестарта с 10-минутным шагом в пределах от 10 до 30 мин у отопителей Thermo Top и Thermo Top Т и от 10 до 60 мин - у отопителей Thermo Top С и Thermo Top Е. На заводе устанавливается продолжительность работы 30 мин. |  |
| Нажатием кнопки "ВЫКЛ" (OFF) при выключенном отопителе установленная продолжительность работы увеличивается на 10 мин, а если она составляет 60 мин – становится равной 10 мин. Установленная продолжительность работы "запоминается", если в течение 10 сек после её установки не была нажата ни одна кнопка либо если отопитель был включён нажатием кнопки "ВКЛ" (ON). |
| Определение установленной продолжительности работы Трижды в течение 1 сек одновременно нажать кнопки "ВКЛ" (ON) и "ВЫКЛ" (OFF). Начиная непосредственно с момента третьего нажатия, светодиод мигнёт столько раз, на сколько десятков минут работы установлен отопитель: |  |
| Количество миганий |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность работы, мин | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |  |

(продолжение см. далее на обороте)

| Возврат к заводской установке (30 мин) В течение примерно 10 сек нажимать одновременно кнопки "ВКЛ" (ON) и "ВЫКЛ" (OFF), пока не погаснет светодиод. |  |
| --- | --- |
| Проверка заряда батареек Нажать кнопку "ВКЛ" (ON) или "ВЫКЛ" (OFF). Если через 1 сек светодиод загорается и в течение 0,5 сек светится красным или зелёным – батарейки в порядке. Если через 1 сек светодиод загорается и в течение 3 сек мигает оранжевым светом - заряд батареек понижен: отогреть их до температуры выше 0оС и при первой возможности заменить. |  |
| Если через 1 сек светодиод загорается и в течение 5 сек светится оранжевым - заряд батареек исчерпан: их необходимо заменить (можно всё же попытаться отогреть их до температуры выше 0оС). |

# Text boxes

ход назад/
вывод текущего
времени

ход вперёд/
вывод текущего времени

выбор программы

номер программы

символ установки/
вывода текущего
времени

непосредственное включение

индикатор работы

(в режиме вентиляции)

индикатор работы (в режиме отопления)

ВЫКЛ

ВКЛ

индикатор

Минимум 2 м!

или

текущее время/ оставшееся время работы

и

соответственно
ВКЛ  или ВЫКЛ

> 5 сек

макс. 5 сек

ВЫКЛ

макс. 1 сек

ВКЛ